## Slide 1: Experiment Nr. 7 Beschichtung von Metalloberflächen

## Slide 2: Allgemein
Es sind drei Experimente durchzuführen: Vergolden (Galvanisieren), Versilbern (chemische Reduktion) und Vermessingen (Legieren)
Diese Experimente sind an Werkstätten durchzuführen.

## Slide 3: Durchführung Galvansieren
Galvanisieren ist die elektrolytische Auftragung, bei der gelöste Metallionen an einer Metalloberfläche reduziert.
Die Metalloberfläche muss dazu sehr sauber sein.
Es braucht nur wenige Volt.

## Slide 4: Durchführung Galvansieren

## Slide 5: Zur Durchführung Galvansieren
Bei Gold reicht eine dünne (billige) Schicht: nur ca. eine Minute galvanisieren.
Pro Person darf ein kleiner Metallgegenstand vergoldet werden.
Ein Gegenstand pro Gruppe reicht auch.

## Slide 6: Zur Durchführung Versilbern
Es werden Silber-Ionen chemisch zur Reduktion gezwungen.
Innenwand eines Reagenzglases versilbern.
Diese Reaktion ist heikel.
Wenn es nicht so abläuft, wie beschreiben: Weitermachen.

## Slide 7: Zur Durchführung Versilbern
Ammoniak riecht beissend.
Die Flüssigkeit am Schluss ausleeren.
Das Reagenzglas dürfen Sie behalten.

## Slide 8: Durchführung Vermessingen

## Slide 9: Zur Durchführung Vermessingen
Kupferblech oder Euro-Cent-Münzen
Natronlauge kochen ist speziell gefährlich:
– Ätzt sogar Glas.
– Spritzer.
 In der Kapelle hinter der Schutzscheibe.
Nach dem Verzinken Blech abspülen.

## Slide 10: Zur Durchführung Vermessingen
Blech nur ganz kurz und nur durch die gelbe Flamme ziehen.
Wiederholen bis es schön goldig glänzt.
Eine spezielle Herausforderung ist das Herstellen eines «dreifarbigen» Blechs.

## Slide 11: Entsorgung
Zink-Lauge stehen lassen (Schwermetall).
Vermessingtes Kupferblech: Mitnehmen oder Schwermetall-Abfälle
Versilbertes Reagenzglas: Mitnehmen oder Glas-Abfälle.
Nach dem Versilbern Ablauf gut spülen.
Goldlösung stehen lassen (Wert)!

## Slide 12: Putzen
Oberfläche der Werkstätten putzen.

## Slide 13: Sicherheitshinweise
Natronlauge: ätzend
Zink: hochentzündlich, gewässergefährdend
Ammoniak: hochgiftig, ätzend, gewässergefährdend
Silbernitrat: ätzend, brandfördernd, gewässergefährdend
(Goldlösung hat kein Gefahrensymbol)
Schutzbrille tragen!

## Slide 14: Allgemein
Die Laborprüfung zählt zur 3. Note

## Slide 15: Laborprüfung
Zeit: bis zum Ende der Doppellektion
Sie bekommen ein Stück Kupferblech.
Es soll nachher schön
- drei Farben haben (Kupfer- Zink- und Messing-
Oberflächen) (ohne Flecken und Kratzer)
- die Farbflächen gleich gross haben
- klare Grenzen zwischen den Farben haben.

## Slide 16: Laborprüfung
Bewertung nach folgenden Kriterien:
Einen Punkt für die Schönheit der einzelnen Teile (Kupfer, Zink, Messing) (keine Flecken, Kratzer, Krusten, gut deckende Farbe)
Einen Punkt für drei gleich grosse Teile (kein Teil über 2,5 cm: 1P, grösster Teil 2,5-3 cm: ½ P)
Einen Punkt für gerade Trennlinien zwischen den Teilen (Übergang schmaler als 2 mm: 1P, Übergang 2-4 mm: ½ P)
Abgabe spätestens am Ende der Doppellektion.